T.C.

KASTAMONU İLİ

# İL GENEL MECLİSİ KARARI

Seçim Dönemi: 28 Mart 2004                                                                                                  Dönemi               : 3							 Özet    :İmar Planı Uygulamaları

Toplantı 	    : 7

Birleşim		: 4

Oturum                : 1

Karar No		: 77

İl Genel Meclisi 05.07.2007 Perşembe günü saat 14.00.’de Meclis Başkanı İsmail Veyisoğlu’nun Başkanlığında 45 üyenin iştirakleri ile toplandı.

Meclisimizin gündeminde bulunan; İlimiz genelinde Belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan alanlarda yapılacak yapılar için hazırlattırılacak imar planlarına ait plan koşulları ile ilgili İl Özel İdaresi’nin 01.06.2007 gün ve 2037 sayılı teklifinin ve eklerinin görüşülmesi.

Yapılan müzakereler neticesinde;

İlimiz genelinde belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan alanlarda yapılacak yapılar için hazırlattırılacak imar planlarına ait plan koşullarında, 3194 sayılı İmar Kanununun 1. maddesine göre yapılaşmaların fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak esas alınmaktadır.

1-İmar planı yapılaşma koşulları verilirken emsal yapı yoğunluğu şu şartlara göre verilmelidir:

a-Akaryakıt-LPG istasyonları ile beraber lokanta ve otel için TAKS(Taban alanı katsayısı)=0.20, E(Emsal)=0.30’u geçemez.

b-Konut alanlarında imar planında parselasyon planı yaptırılarak oluşacak her bir yapı için parsel miktarı 500 m2’den az olmamak ve her komşu yapı arasında en az 10 metre mesafe bırakmak şartıyla TAKS=0.25, Emsal=0.50’yi geçemez.

c-İmar planında parselasyon planı yapılmadan ada bütününde konut yapılması halinde her komşu yapı arasında en az 10 metre mesafe bırakmak şartıyla TAKS=0.20, Emsal=0.40’ı geçemez.

ç-Sanayi alanlarında  azami yükseklik= serbest (üretim teknolojisinin gerektirdiği yükseklik), TAKS=0.30, Emsal=0.60’ı geçemez.

d-Resmi bina yapılacak alanlarda TAKS=0.30, Emsal=0.90’ı geçemez.

e-Akaryakıt-LPG istasyonları, sanayi alanlardaki idari binalar ile konut ve resmi bina yapılacak alanlarda yapı yüksekliği, jeoloji mühendisi tarafından hazırlattırılacak jeolojik etüt ve zemin etüt raporları dikkate alınarak şehir plancısı tarafından verilecek kat yüksekliğinde idarenin onayı alınacaktır.

2-Plan ve plan notlarında belirtilmeyen hususlarda, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikleri, 2863/3386/5226 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve ilgili yönetmelikleri ile 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili yönetmeliklerine ve diğer ilgili mevzuata uyulacaktır.

3-Ankara ve İstanbul yolu üzerinde belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan en az 10 kilometrelik  alan içerisinde sanayi tesisi, ahır ve çevreyi kirletici, gürültü yapıcı tesis ve atölye yapılamaz.

İl Genel Meclisi Başkanı                Katip Üye                               Katip Üye

İsmail VEYİSOĞLU                      Fehmi  BOZKURT                Hüseyin YAVUZ

T.C.

KASTAMONU İLİ

# İL GENEL MECLİSİ KARARI

Seçim Dönemi: 28 Mart 2004                                                                                                  Dönemi               : 3							 Özet    :İmar Planı Uygulamaları

Toplantı 	    : 7

Birleşim		: 4

Oturum                : 1

Karar No		: 77

-2-

4-Planlı ve düzenli yapılaşmanın sağlanması için konut amaçlı mevzi imar planları taleplerinde asgari  yüzölçümü 5000 m2’den az olamaz. İl Genel Meclisince kabulu halinde karar tarihinden önce yapı sahipleri tarafından konut amaçlı imar planı başvuruları yapılan ve işlemleri devam eden imar planlarında asgari 5000m2 yüzölçümü şartı uygulanmayacaktır.

5-Konut dışında yapı yapma amaçlı imar planı taleplerinde yüzölçümü sınırlaması uygulanmayacaktır.

6-Yollar, yeşil alanlar, otopark alanları gibi kamu kullanımına açık alanlar kamu eline geçmeden inşaat ruhsatı, parsel yada ada bazında teknik altyapı alanları ve yapının durumu tamamlanmadan yapı kullanma izin belgesi (iskan ruhsatı) verilemez.

7-Ayrık yapı nizamlı alanlarda ikiz yapı nizamı uygulanabilir.

8-Halihazırda yapılaşması bitişik olarak oluşmuş yapıların bulunduğu alanlarda planlama koşulunda bitişik nizam verilebilir.

9-İmar planı bulunan alanlarda ifraz sonucu oluşan parsellerin genişlikleri 15m'den,   derinlikleri 20m'den az  olmamak  üzere minimum ifraz şartı 500 m2’den  az olamaz.

10- Ada bütününde uygulama yapılması durumunda blok halindeki yapılarda bina boyu 20m den, iki bina arası mesafe minimum 10m’den az olamaz.Yapılacak yapılara tretuar üst seviyesinden kot verilecektir.

11-Karayolu boyunca yapılacak yapılaşmalarda, karayolu kamulaştırma sınırından itibaren en az 10 metrelik alan içinde yapılaşmaya izin verilemez.

3194 sayılı İmar Kanununun 1.maddesine göre İlimiz genelinde Belediye ve Mücavir alan sınırları dışında kalan alanlarda yapılacak yapılar için hazırlattırılacak imar planlarına ait plan koşullarının, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 6/b ve 10/c maddeleri gereği uygunluğuna,

Gereği için karar örneğinden birer suretinin İl Özel İdaresi’ne tevdiine, Meclisimizin 05.07.2007 günlü 4.birleşiminde mevcudun ittifakıyla karar verildi.

İl Genel Meclisi Başkanı                Katip Üye                               Katip Üye

İsmail VEYİSOĞLU                      Fehmi  BOZKURT                Hüseyin YAVUZ